## Slide 1
손전등 기반
비상탈출 시스템
(HetGui Project)
팀명 : Hot Source
발표자 : 김선재
팀원 : 김선재, 김형도, 박무창, 정승주, 최민석

## Slide 2
목차
프로젝트 개요
기능 및 디자인
기대효과
시연영상

## Slide 3
프로젝트 개요

## Slide 4
주제선정 과정
프로젝트 개요
우리 삶에서 불편하거나 위험한 것이 무엇일까?
=>
비상 손전등
어느 위치에 사람이 고립되어 있는가?
내부에 고립되어 있는 사람이 얼마나 될까?

## Slide 5
최종 목표
화재상황 발생시 더 빠른
탈출과 구조작업이 가능하다.
  고립된 사람이 있는 위치와 온도,습도 같은 추가 정보를 얻을 수 있다.

구조자는 쉽게 고립된 사람의 위치를 파악이 가능하다

=>
프로젝트 개요

## Slide 6
기능 및 디자인

## Slide 7
제품 및 서비스
기능 및 디자인
손전등
거치대
비상
손전등
비콘
웹 사이트
모바일 앱

## Slide 8
손전등
기능 설명
기능 설명
비콘에서 위치ID값 수신
위치ID값을 서버로 전송
5핀 케이블을 이용한 배터리 충전기능
스위치를 이용한 전원 ON/OFF
ID값 수신 시 부저 알람 울림
현재 위치의 온도 및 습도 측정
사용 모듈
Raspberry Pi 4B LTE Module Antenna Switch Module White Led
18650 Battery 4s BMS Charge Module Temperature_Humidity Sensor

## Slide 9
시스템 작동방식 (비상 손전등)
기능 설명
DHT 11Sensor
Raspberry Pi
LTE CAT M1
온도 및 습도
측정
위치정보 ID값

## Slide 10
시스템 작동방식 (비상 손전등)
기능 설명
Uuid
Beacon
Flashlight
WAS
Uuid,위치ID
온도,습도
Bluetooth 4.0 BLE
LTE

## Slide 11
손전등 거치대 & 비콘
기능 설명
기능
불꽃센서를 이용한 화재감지
화재감지시 부저를 통한 알림 발생
사용 모듈
Flame Sensor Piezo Buzzer Arduino Uno
기능
1. 손전등에 위치정보ID값을 전송
사용 모듈
Bluetooth Module Coin Battery

## Slide 12
시스템 작동방식 (손전등 거치대)
기능 설명
Sensor
Arduino Uno
Buzzer
화재
감지

## Slide 13
웹 서버
기능 설명
Development Tools
Apache Tomcat 9.0.45
MariaDB 10.5.9
기능
손전등 혹은 휴대폰으로 받은 위치ID값을 통해 위치정보 업데이트
웹 페이지 및 프로그램에 필요한 이미지 및 데이터 제공

## Slide 14
시스템 작동방식 (웹 서버)
기능 설명
데이터 목록
[손전등 or 휴대폰]
LTE
데이터 전송
DB Server

## Slide 15
웹 UI
기능 설명
Development Tools
Visual Studio CODE (HTML5, CSS3, JavaScript)
기능
건물구조를 단편적으로 보여줘 대피자의 위치를 표시
서버에 저장된 센서 데이터 표시

## Slide 16
관리자 페이지
기능 설명

## Slide 17
관리자 페이지
기능 설명

## Slide 18
관리자 페이지
기능 설명

## Slide 19
앱 UI
< 1 >
< 2 >
< 3 >
기능 설명
Development Tools : Android Studio
기능
건물 내부 지도 및 위치 정보 제공
사이렌 및 손전등 기능
상황별 대피 지침 및 비상 통화

## Slide 20
시스템 작동방식 (스마트폰)
기능 설명
Uuid
Beacon
Smartphone
WAS
Uuid, Flash ID
Bluetooth 4.0 BLE
LTE
Location Information

## Slide 21
시스템 작동방식 (스마트폰)
기능 설명
블루투스,카메라
위치정보 권한허가
비콘
신호전달
권한 설정
주 화면
서버와의 통신

## Slide 22
시스템 작동방식 (스마트폰)
기능 설명
사이렌 ON/OFF
긴급상황 메뉴얼, 긴급 통화

## Slide 23
기능 및 디자인

## Slide 24
기대효과

## Slide 25
[2021년 6월 쿠팡 이천물류센터 화재상황]
기대효과
사회적 기대 효과
화재상황시 인명피해를
줄이는데 도움이 됨.

## Slide 26
시연영상

## Slide 27
시연영상

## Slide 28
시연영상

## Slide 29
경청해 주셔서 감사합니다.
Q n A